## Slide 1: HALİL CAN

## Slide 2: FİZİKSEL OLARAK AĞ KURULUMU

## Slide 3: Network ağ kurulumu Kablolu Ağ, Bağlantı Tipleri, Ürünler, Malzemeler

## Slide 4
Kullanacağınız kabloları hazır olarak alabilirsiniz veya gideceğiniz yerde kabloları ve RJ45leri alıp, orada bastırabilirsiniz. Bu durumda mutlaka yaptırdığınız veya aldığınız kabloları test cihazı ile test ettirin.

## Slide 5
RJ-45 kablo ucu
RJ45′ e ait pin sıralaması

## Slide 6: Crossover (Çapraz) Bağlantı
Bu tipte bir bağlantı, sadece 2 bilgisayar veya cihaz arasında gerçekleştirilebilir. (Network ağ kurulumu) Her bilgisayarda bir network kartı takılmış ve sürücülerinin doğru yüklenmiş olması gerekiyor. Bu işlemleri doğru olarak tamamladıysanız size nasıl hazırlanacağını göstereceğimiz kabloyu sistemlerinize takarak kendi network ortamınıza kavuşabilirsiniz.

## Slide 7: Crossover kablonun hazırlanışı
Bu işlem için uygun uzunlukta bir CAT5 kablo ve iki tane RJ45 erkek sokete ihtiyacımız var. {Network ağ kurulumu} Kablo uzunluğunu, ölçtüğünüz değerden her zaman 1 m. fazla tutun. Böylece kablonun kısa gelme ihtimalinden uzaklaşırsınız. Öncelikle sarmal çiftlerin kablo uçlarında nasıl dizildiğini inceleyelim.

## Slide 8
Sarmal çiftler
Crossover kablonun bir ucundaki renk sıralaması

## Slide 9
Kabloların uçlarını RJ45 soketlere basmadan önce uygun bir biçimde açıyoruz. Bu işlem için basma aparatınızın üzerinde kablo sıyırmak için kısımlar varsa kullanabilirsiniz. Sarmal çiftlerin uzunluğu uygun miktarda olmalıdır. Bu uzunluk 1.2 – 1.4 cm. civarında seçilirse kablo düzgün biçimde sıkışacaktır ağ kurulumu resimli anlatım. Aksi takdirde RJ45’ in kabloyu sıkıştırıp, çıkmasını engelleyecek olan kısım kablonuzu tam olarak kavrayamaz.
Renk sıralamasının uygulaması

## Slide 10
RJ45 basılmadan önce alınmış detay görüntüsü
Kablonun RJ45 içerisindeki görünümü

## Slide 11
Basma işleminin ardından alınan detay görüntüsü
Crossover kablonun diğer ucuna ait renk sıralaması

## Slide 12
Renk sıralamasının
uygulanmış hali
Kablonun RJ45′ e basılmış hali

## Slide 13
Arka taraftan görünüm
Kablonun yapımını tamamladık. RJ45 erkek soketleri bilgisayarlarınızdaki veya cihazlarınızdaki dişi soketlere taktıktan sonra bunları açın. Eğer iki bilgisayar veya cihazdan birini açarsanız bağlantı durumunuz değişmez; kablonun takılı olmadığı uyarısını alırsınız. Ancak her iki bağlantı noktasına da güç verildiği zaman bağlantı aktif olacaktır.

## Slide 14
Peki ne yaparsak yapalım bağlantımız bir türlü aktif hale gelmiyor ve kablonun takılı olmadığı uyarısını alıyorsak, ne yapacağız? Bu durumun bir çok nedeni olabilir fakat donanımlarınızda bir problem yoksa muhtemel hata %99 hazırlanan kablodadır. Kablolarda oluşabilecek iki türlü hata olabilir: RJ45 pinlerinden biri veya daha fazlası tellere temas etmiyordur ya da RJ45 network kartınızdaki sokete tam olarak oturmuyordur.
Kablonun takılı olmadığına dair uyarı mesajı

## Slide 15: Crossover bağlantı ile kullanılabilecek cihazlar
Crossover bağlantı tipi sadece iki bilgisayar arasında kullanılmaz. Günümüzde bir çok donanım network ara yüzü üzerinden haberleşebilecek devrelere sahiptir. Bu tip cihazların elbette en önemli iki tanesi modem ve yazıcıdır. Bu cihazlara, üretim tiplerine göre crossover veya straight through (patch cable) kablo bağlantısı yapılabilir. Bir modemi veya yazıcıyı eğer bir bilgisayara bağlayıp, o bilgisayar üzerinden paylaşıma açmak istiyorsanız ikinci bir network kartına ihtiyacınız olacaktır. Bağlantı kablosu ise cihaza bağımlıdır: crossover veya patch kablo olabilir. Örneğin günümüzde ülkemizde bol miktarda satılan ADSL modemlerde bazen crossover bağlantı kablosunun kullanıldığını görüyoruz. Bazı modellerde ise arada bir hub olmamasına rağmen network kartına patch kablo ile bağlantı yapılabiliyor. Özellikle bağlantı hızı 4 Mbit gibi değerlere çıkan kablo modemlerde bu tipte (patch) bağlantı yapıldığını görüyoruz.

## Slide 16: Hub Kullanarak Oluşturulan Ağlar
Yıldız topolojisine örnek bir yapı

## Slide 17
Eski bir huba ait görünütler, koaksiyel kablo için bağlantı noktası göze çarpıyor

## Slide 18: Straight Through (Düz / Patch) kablonun hazırlanışı
568A standardına göre dizilim
568B standardına göre dizilim

## Slide 19: İki hub arasında bağlantı kurulumu
İki hub arasında haberleşmenin sağlanabilmesi için normalde mevcut olan uplink portu ve bu portlar arasında kullanılacak olan straight through, yani düz kablo yeterli olur. Bu işlemin mantığı çok basittir. Daha önce hubların herhangi bir porttan aldığı veriyi diğer bütün portlara dağıttıklarını söylemiştik. İki hub arasında bağlantı kurulurken bu özellikten faydalanılır

## Slide 20
Küçük bir anahtar yardımıyla bir port uplink olarak kullanılabiliniyor
Yeni olan hubın uplink portu

## Slide 21
Karşınıza gelen pencerede sizden bilgisayarınız için bir isim belirlemeniz isteniyor. Bu pencerede yer alan bilgisayar tanımlaması kutusunu boş bırakabilirsiniz

## Slide 22
İleri tuşuna bastığınızda çalışma grubunun atanacağı pencereye ulaşıyorsunuz. Burada ağınızda yer alan bilgisayarlar için bir çalışma grubu adı belirlemelisiniz ve ağdaki bütün bilgisayarlarda bu ad aynı olmak zorundadır.

## Slide 23
Bir sonraki adımda yapılan ayarlar için bir onay penceresi karşınıza gelecek. Bilgileriniz doğruysa ileri tuşuna basarak bir sonraki adıma geçin.

## Slide 25: Ağ ayarlarının elle yapılması (Network ağ kurulumu resimli anlatım)
Ağ ayarlarını sihirbaza gerek duymadan gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle bilgisayarınıza bir ad atamalı ve bir çalışma grubu belirlemelisiniz. Eğer ağda otomatik IP yapılandırması kullanılıyorsa bu durumda sadece bu iki ayarı yapmanız ağa bağlanabilmeniz için yeterli olacaktır.

## Slide 26
Bilgisayar ve çalışma grubu adlarının atanması
Bu işlemin ardından Başlat> Ayarlar> Ağ Bağlantıları yolunu izleyerek Yerel Ağ Bağlantısını bulup, özelliklerine girin.

## Slide 28: Yerel ağ bağlantısına ait özellikler penceresi
Gördüğünüz gibi bu pencerenin tepesinde ağ kartınızın ismi gözüküyor. Farenizin imlecini buraya sürüklediğinizde ağ kartınızın hangi slotta takılı olduğunu ve fiziksel ağ adresinin (MAC adresi) ne olduğunu görebilirsiniz. Ortada yer alan liste kutusunda ise ağ bağlantısı için gerekli uygulamaları ve protokolleri görebilirsiniz. Burada Internet Protocol (TCP/IP) hepimizin bildiği Dünyada kullanılan en yaygın ağ protokolüdür. Bunu seçip {Network ağ kurulumu}, özelliklerine girerek IP yapılandırılması ile ilgili ayarlara ulaşabilirsiniz.

## Slide 30: AĞ KURULUMU
Evinizde bir ağ oluşturmayı istemeniz için birçok neden bulunabilir. Bunlar; karşılıklı dosya paylaşmak, oyun oynamak, uzaktan yönetim, ortak internet kullanımı gibi etkileşimlerdir.

## Slide 31
Ağ bağlantıları üç şekilde sağlanabilmektedir.
Kablosuz ağ bağlantısı (WLAN)
Ethernet üzerinden kablolu ağ bağlantısı (LAN)
Telefon hattı üzerinden bağlantı (HPNA)

## Slide 32
Bir ağ bağlantısı sağlayabilmeniz için bu üçünden birine mutlaka sahip olmanız gereklidir. Evinizde ağ kurmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyledir.
Donanımınızı hazırlayın
Donanımları bilgisayarınızın tanıyacağı şekilde tanıtın
İnternet bağlantısı gerekiyorsa sağlayın
Modem, router, erişim noktası gibi cihazlar varsa yönlendirmelerini yapın
Bilgisayarları birbirine tanıtın
Bağlanın

## Slide 33: 1-Donanımın Hazırlanması

## Slide 34
Öncelikli olarak gerekli ağ bağdaştırıcıları (Ethernet kartı,modem, kablosuz adaptörü, router, switch, hub…) hazırlayın. Burada kullanacağınız yönteme göre seçenekler size kalmıştır. Eğer kablolu bağlantı yapacak ve internet bağlantınız yoksa bir hub veya switch, LAN kablosu ile bilgisayarınıza tanıtılmış bir Ethernet kartına ihtiyacınız olacak. İnternet bağlantınız varsa bunların dışında bir adet DSL modem kullanmanız gerekecek. Kablosuz bağlantılarda ise kablo, switch veya hub yerine kablosuz modem kullanmanız yeterlidir. Bunun dışında bilgisayarınızın da kablosuz sinyalleri alabilecek bir adaptöre ihtiyacı vardır

## Slide 35: 2-Donanımların tanıtılması

## Slide 36
Bu adım, ethernet kartı; gerekli ise kablosuz adaptörü; modem kullanmıyorsak switch, kullanıyorsak modemin bilgisayara tanıtılması aşamasıdır. Ethernet kartları ve kablosuz adaptörler bilgisayarınıza kendiyazılımları vasıtasıyla tanıtılmalıdır.
İnternete bağlanacaksanız veya modem kullanacaksanız modem üzerinde yapmanız gereken ayarlar olacaktır. Bu ayarlar modem türüne, modeline göre ve internet servis sağlayıcıya (iss) göre değişmektedir. Modem olarak tek çıkışlı bir modelimiz varsa en az bir tane de switch kullanmamız gerekecektir.

## Slide 37
Switch modemden gelen sinyali çoğaltıp bilgisayarlara dağıtan bir cihazdır. Switch kendi başına çalışabilme yeteneğine sahip değildir. Eğer sadece switch kullanacaksanız, yani internet bağlantısı istemiyorsanız bu durumda bilgisayarlarınızı switch ayarlarına uygun hale getirmeli ve bilgisayarınızın ağ seçeneklerinde bazı değişiklikler yapmalısınız. Bunlar genellikle ip ayarları dediğimiz, modemin otomatik olarak dağıttığı bir sayı aralığıdır ve modemin olmadığı durumlarda bunu kendi elimizle tanıtmalıyız.

## Slide 38: 3-İnternet Bağlantısının Yapılandırılması
İnternet kurulumu için ISS’ nizin size sağladığı kullanıcı bilgileri modem içerisine konsol üzerinden veya bahsettiğimiz kurulum CD’ si vasıtasıyla tanıtmalısınız. Bu işlem için ISS’ nize veya bir teknik servise başvurmanız sizin açınızdan daha yararlı olur

## Slide 39: 4-Gerekiyorsa Yönlendirme Yapılması
Eğer bir erişim noktası veya hub kullanıyorsak bu aygıtları ve buna bağlı aygıtları birbirine tanıtmamız gerekecektir. Bu aygıtlar genellikle alınan sinyali dağıtmak için kullanılır ve birbirleriye belirli iletişim yöntemleri ile bağlanırlar.

## Slide 40: 5-Bilgisayarların Birbirine Tanıtılması
Bilgisayarlar kendi güvenlik ayarları, güvenlik duvarları ve virüs koruma sistemlerine sahiptir. Bu yüzden ağ üzerinde iki bilgisayarın birbirini görebilmesi için bazı güvenlik ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunlardan birincisi dosya ve yazıcı paylaşımıdır. Bilgisayarınızda var olan dosyaları iki yollu paylaşıma açabilirsiniz; “misafir” olarak veya “sahip” olarak. Misafir paylaşımında bilgisayarınızdaki dosyaları gören misafir kullanıcı dosyalarınızın içeriğini değiştiremez, sadece görür ve okur. Sahip paylaşımında ise her türlü hakka sahip olur.

## Slide 41: 6-Bağlantı Adımı
Şimdi bilgisayarların birinden Ağ Bağlantıları’ na girip çalışma grubu bilgisayarlarını sorgulattığınızda diğer bilgisayarın adını görmeli ve buna tıkladığınızda da o bilgisayarda paylaşıma açık klasörleri ve yazıcıları görmelisiniz. Eğer hata veriyorsa veya bağlanamıyorsa, bilgisayarınızın güvenlik duvarı ayarlarına veya anti virüsünüzün ayarlarına göz atın. Sorun mutlaka buradan kaynaklanıyordur. Bu aşamayı da atlattıktan sonra iki bilgisayar arasında dosya paylaşımı, yazıcı paylaşımı yapabilir, tüm bilgisayarlar internete aynı anda bağlanabilir, ağ üzerinden karşılıklı eş zamanlı oyun,yazılım ve projelerinizi yönlendirebilirsiniz.